ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Для повного ознайомлення з вимогами до робіт по будівництву, для підготовки пропозиції, Виконавець має право звернутися до Замовника завдання для ознайомлення з робочим проектом.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати  "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

«Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на вул.

Жукова 19 а. м. Київ.

Клас наслідків (відповідальності)  - СС1

на будівництво спортивного майданчика

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Футбольне поле 22х42 м |  |  |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,3234 |
| 2 | Перевезення грунту до 3 км | т | 665,28 |
| 3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,462 |
| 4 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 40-70, товщиною 15 см | 1000м2 | 0,924 |
| 5 | Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норм 27-13-1, 27-13-3 | 1000м2 | 0,924 |
| 6 | Улаштування верхнього шару двошарової основи із щебеню фр.20-40, товщиною 15 см | 1000м2 | 0,924 |
| 7 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | -0,924 |
| 8 | Улаштування основи тротуарів з грандвідсіву при товщині шару 12 см | 100м2 | 9,24 |
| 9 | Улаштування основи тротуарів зі грандвідсіву , при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норми 27-17-1 | 100м2 | -9,24 |
|  | Покриття поля |  |  |
| 10 | Улаштування покриття поля зі штучної трави (висотою 40 мм) | 100м2 | 9,24 |
| 11 | Штучна трава (ворс висотою 40 мм) | м2 | 924 |
| 12 | Штучна трава розміточна біла | м2 | 20 |
| 13 | Стрічка з"єднувальна | м | 500 |
| 14 | Клей поліуретановий двокомпонентний | кг | 190 |
| 15 | Розподiл сипучих матеріалів вручну | 100м2 | 9,24 |
| 16 | Пiсок для засипки | т | 17 |
| 17 | Крихта гумова | кг | 5000 |
| 18 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 1,28 |
| 19 | Поребрик 1000х250х80 мм | м | 128 |
|  | Роздiл 2. Огорожа |  |  |
| 20 | Установлення металевої огорожi з сiтки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м | 100м | 1,3 |
| 21 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 16,8 |
| 22 | Стійки основні, труба діам.60х3 мм, довж. 5 м (в т.ч. порошкова покраска+свердловка) | шт | 56 |
| 23 | Профіль перевязочний - труба діам.42х2 мм (в т.ч. покраска+обробка) | м | 156 |
| 24 | Сiтка дротяна "рабіца" 50х50х3 мм оцинкована | м2 | 520 |
| 25 | Дрiт сталевий натяжний оцинкований, дiаметр 3 мм | м | 1093 |
| 26 | Хомут - затяжка | шт | 448 |
| 27 | Заглушки стовпів огорожі | шт | 56 |
| 28 | Улаштування воріт та хвіртки при металевій огорожі | 100шт | 0,02 |
| 29 | Ворота металеві 2100(h)х3100(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка) | шт | 1 |
| 30 | Хвіртка металева 2100(h)х900(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка) | шт | 1 |
|  | Роздiл 3. Обладнання |  |  |
|  | Спортивні елементи та МАФи |  |  |
| 31 | Копання ям для встановлення обладнання | 100м3 | 0,008 |
| 32 | Укладання бетонної суміші бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20- 40мм | 100м3 | 0,008 |
| 33 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,024 |
| 34 | Монтаж металоконструкцiй спортивного інвентарю та МАФів | т | 0,284 |

на водовідведення з майданчика

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,048 |
| 2 | Перевезення грунту до 3 км | т | 77 |
| 3 | Улаштування фiльтруючої щебеневої основи пiд дренажні труби | 100м3 | 0,48 |
| 4 | Армування щебеневої подушки геотекстилем | 1000м2 | 0,42 |
| 5 | Геотекстиль | м2 | 424,2 |
| 6 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм | 100 м | 1,67 |
| 7 | Труби пластмасові дренажні гофровані Е2- Д з перфорацією ТР (360) Ф160мм | м | 125,24 |
| 8 | Труби пластмасові каналізаційні двошарові Е2-К, Ф160мм | м | 43,43 |
| 9 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,2 |
| 10 | Трiйники пластмасовий каналiзацiйнi, дiам. 160х160х160 мм, 90 гр. | шт | 2 |
| 11 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм | 100 м | 1,33 |
| 12 | Труби пластмасові дренажні гофровані Е2- Д з перфорацією ТР (360) Ф110мм | м | 134,33 |
| 13 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,8 |
| 14 | Трiйники пластмасовий каналiзацiйнi, дiам. 160х110х160 мм, 45 гр. | шт | 8 |
| 15 | Укладання стальних труб, дiаметр труб 325 мм (футляр) | 1000м | 0,002 |
| 16 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 5 мм | м | 2 |
| 17 | Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 350 мм | 1000м | 0,002 |
| 18 | Установлення насосу заантажувального з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |
| 19 | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у мокрих грунтах | 10м3 | 0,26 |
| 20 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Вiдпускна цiна: (3826,09-(0,77+0,74)x75, 6892)x0,18+0:100x1838,19+0:100x1757,7+14, 06:100x2532,72+1,08:100x1757,7 | шт | 4 |
| 21 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) | шт | 4 |
| 22 | Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) | шт | 4 |
| 23 | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Вiдпускна цiна: 946,09x0,9 | шт | 5 |
| 24 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1(Ф320) Вiдпускна цiна: (4208,7x1,05-(0,77+0,74)x83, 2582)x0,02+1,10:100x2785,99 | шт | 4 |
| 25 | Люк полімерпіщаний для колодязiв легкий | шт | 4 |
| 26 | Скоби ходовi | кг | 13,12 |

на електропостачання майданчика

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 1-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 0,01 |
| 2 | Вимикач автоматичний 1Р, Ін=63А, Іт.р.=16А, ІР=20 | шт | 1 |
| 3 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,273 |
| 4 | Засипання вручну траншей | 100 м3 | 0,11 |
| 5 | Прокладання полiетиленових труб, дiаметр труб 40 мм | 100м | 1,3 |
| 6 | Труба гофрована двостінна ПВХ 40 | м | 131,3 |
| 7 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 | 100м | 1,7 |
| 8 | Кабелi силовi з мiдними жилами, число жил та перерiз 2х6 мм2 ВВГнг | 1000м | 0,1785 |
| 9 | Прокладка сигнальної стрічки | 100 м тр | 1,3 |
| 10 | Стрiчка сигнальна | м | 130 |
| 11 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0216 |
| 12 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,0144 |
| 13 | Монтаж опори ліхтарів | опора | 6 |
| 14 | Опора металева зовнішнього освітлення, висота 6 м | шт | 6 |
| 15 | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних болтiв довжиною до 1 м | т | 0,024 |
| 16 | Установлення розподiльних коробок (коробки на освітлювальних опорах) | 100шт | 0,06 |
| 17 | Коробка для встановлення автоматичних вимикачів, 220 В, 10А | шт | 6 |
| 18 | Навішування світильників на готові опори | шт | 6 |
| 19 | Прожектор 220В, 135Вт, ІР65 типу СКУ 01- 120-X Stream 120 | шт | 6 |
| 20 | Скрепа сталева | шт | 6 |
| 21 | Прокладання полiетиленових труб, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 0,35 |
| 22 | Труба пласмасова гофрована, дiаметр 25 мм | м | 35 |
| 23 | Затягування у прокладенi труби проводу першого багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | 100м | 0,4 |
| 24 | Кабель ВВГнг, переріз 2х1,5 м2 | 1000м | 0,0412 |
| 25 | Заземленння освітлювальних опор | шт | 3 |
| 26 | Стержень заземлення, дiам. 20 мм, L=3000 мм | шт | 3 |
| 27 | Сталева штаба, перерiз 40х4 мм | м | 3 |

придбання обладнання

| № п/п | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ворота футбольн 3х2 м; ( масса=0,134) | шт | 2 |
| 2 | Сiтка для футбольних воріт; ( масса=0,008) | шт | 2 |
| 3 | Занурювальний насос К250 з поплавковим клапаном, "Firi Grundfos" ; ( масса=0,001) | шт | 1 |

Додаткові технічні вимоги,

обов’язкові до врахування учасником під час підготовки пропозиції

Учасник визначає ціну пропозиції, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Якісні характеристики, які необхідно врахувати при розробці кошторисної документації:

- Площа 924 м2.

- Синтетичне штучне покриття для спортивного майданчика. Характеристики синтетичного покриття (технічні вимоги до синтетичного покриття):

- Ворс: 100% поліетилен, стійкий до зношування, перепадів температури (від – 40 до + 70), ультрафіолетового випромінювання;

- Питома вага: не менше 12000 Dtex;

- Товщина ворсу: не менше 320 мікрон;

- Тип ворсу: моноекструдований монофіламент;

- Вага ворсу: не менше 890 гр./м²;

- Колір ворсу – комбінація двох відтінків зеленого;

- Метод нанесення ворсу: тафтинг, ворс прямий, прошивка зигзагом;

- Форма розрізу ворсу – діамант;

- Висота ворсу: не менше 38 мм;

- Калібр стрічки: ¾ дюйма;

- Кількість пучків: не менше ніж 8300 на м²;

- Підкладка: поліпропіленова, вага не менше ніж 210 гр./м²,

- Структура підкладки – подвійний шар зшитий і посилений,оброблений латексом;

- Загальна вага покриття штучна трава – не менше ніж 1900 гр./м²;

- Пропускна здатність води через покриття – 360 мм/годину;

Вимоги та основні характеристики матеріалів для заповнення поверхні покриття

Влаштування нижнього шару засипки штучної трави здійснити промитим та висушеним кварцовим піском   не менше ніж – 19 кг/м2.

Влаштування верхнього шару засипки штучної трави здійснити резиновою крихтою – згідно рекомендацій підприємства – виробника, але не менше ніж – 5 кг/м2.

- Розміточна трава білого кольору, ширина лінії згідно діючих стандартів.

- Клей для склеювання рулонів і вклеювання розмітки – поліуретановий 2-х компонентний, згідно рекомендацій заводу – виробника штучної трави.

- З'єднувальна стрічка – згідно рекомендацій заводу – виробника штучної трави.

У якості документального підтвердження відповідності технічним вимогам Учасник процедури закупівлі повинен надати наступні документи:

- Звіт/протокол/висновок (копія звіту/протоколу/висновку, завірена підписом та печаткою учасника) про випробування синтетичної трави на зносостійкість її волокна методом Lisport XL незалежною лабораторією/інститутом, сертифікованою ФІФА. Зносостійкості волокна штучної трави методом Lisport XL з позитивним висновком про зносостійкість повинна бути не менше ніж 60 000 XL циклів.

- Звіт/сертифікат (копія, завірена підписом та печаткою учасника) сертифікованого(-ї) інституту/лабораторії, що підтверджує безпечність для дітей волокна, яке використовується для виробництва пропонованої штучної трави.

- Сертифікат походження (копія, завірена підписом та печаткою учасника), що підтверджує країну-виробника штучної трави.